- Příloha C zadávací dokumentace

- Příloha č. 1 smlouvy

- – část 4

- Požadavky na Vozidla určená pro plnění veřejné zakázky, rozsah provozu

- Požadavky na počet a druh Vozidel:

| Kategorie vozidla | Počet požadovaných vozů | Skupina řidičského průkazu | Zvláštní povinnosti | Hmotnostní limit | Požadovaná přepravní kapacita, kterou je Poskytovatel povinen zajistit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 10 | B | - | 3,5 t | Vozidla s přepravní kapacitou pro 1 Klienta sedícího na vozíku s možností variabilního uspořádání Vozidel tak, aby v nich bylo možno volit různé kombinace kapacity mezi počtem vozíků a sedadel. |

- Poskytovatel povinen nadefinovat a předat Objednateli všechny možné kombinace uspořádání přepravní kapacity pro potřeby dispečinku.

- Vstupní otvor Vozidla pro nástup vozíčkáře musí mít světlou výšku minimálně 1600 mm.

- Poskytovatel se zavazuje poskytovat přepravu po celou Dobu plní dle této Smlouvy v celkovém počtu 10 Vozidel, která budou zajišťovat provoz dle podmínek této smlouvy v rozsahu stanoveném touto přílohou smlouvy v části b) Rozsah provozu Vozidel. Objednatel má právo jednostranně rozšířit či zúžit rozsah plnění Poskytovatele dle této smlouvy navýšením až o 4 vozidla nebo snížením počtu vozidel a to až o 4 vozidla. Postup změny úhrady za plnění dle této smlouvy je pro takovou změnu specifikován v článku IV odst. 4. 13 až 4.17 této smlouvy a také v čl. VIII odst. 8.6 až 8.8 této smlouvy. Objednatel současně při změně počtu Vozidel stanoví rozsah provozu doplněním tabulky v části b) této přílohy.

- Rozsah provozu vozidel

| část 4 |
| --- |
| počet vozidel celkem | 10 | Pracovní den | Nepracovní den (sobota, neděle, svátek) |
| od | do | provoz | pohotovost | provoz | pohotovost |
| 0:00 | 1:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1:00 | 2:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2:00 | 3:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3:00 | 4:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4:00 | 5:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5:00 | 6:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6:00 | 7:00 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 7:00 | 8:00 | 10 | 0 | 2 | 1 |
| 8:00 | 9:00 | 10 | 0 | 2 | 1 |
| 9:00 | 10:00 | 10 | 0 | 2 | 1 |
| 10:00 | 11:00 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 11:00 | 12:00 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 12:00 | 13:00 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 13:00 | 14:00 | 10 | 0 | 2 | 1 |
| 14:00 | 15:00 | 10 | 0 | 2 | 1 |
| 15:00 | 16:00 | 10 | 0 | 2 | 1 |
| 16:00 | 17:00 | 10 | 0 | 2 | 1 |
| 17:00 | 18:00 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 18:00 | 19:00 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 19:00 | 20:00 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20:00 | 21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21:00 | 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22:00 | 23:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23:00 | 0:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| není započtena provozní záloha (záloha není pohotovost, záloha slouží ke krytí výpadku vozidla) |

Objednatel má právo jednostranně rozšířit či zúžit rozsah plnění Poskytovatele dle této smlouvy změnou počtu vozidel v provozu a v pohotovostním režimu a také provést změnu časových pásem jednotlivých provozních dnů. Úhrada za plnění dle této smlouvy pro takovou změnu je stanovena ve variabilních nákladech, s ohledem na úhradu předpokládaných fixních nákladů (tj. postupem dle č. 4.10 až 4.12 této smlouvy) a také čl. 8 odst. 8.8.

Každé Vozidlo musí mít vždy následující vybavení:

    - vybavení pro bezpečnou přepravu osob na vozících, s možností variabilního uspořádání interiéru pro možnost volby různých kombinací počtu sedadel a počtu míst k upevnění vozíků s Klienty, z důvodu maximalizace hospodárnosti a efektivity provozu;

    - bezpečnostní upevňovací techniku k zajištění vozíků proti nežádoucímu pohybu během jízdy Vozidla;

    - zdvižné plošiny nebo nájezdové rampy, zajišťující pro Posádku Vozidla, jakož i Klienty či Doprovod Klientů maximální komfort při manipulaci s vozíkem, umožňující, aby Klient zůstal po celou dobu jízdy, nástupu do Vozidla a výstupu z Vozidla ve svém vozíku;

    - funkční zařízení pro vytápění a klimatizaci/větrání prostoru pro Klienty tak, aby byl zajištěn vhodný tepelný komfort pro Klienty;

    - zařízení pro Systém monitorování provozu Vozidel a zařízení pro odesílání údajů o aktuální poloze Vozidla, tedy zejména přijímač signálu GPS (případně přijímač signálu GALILEO), případně zpřístupnění vlastního softwaru Poskytovatele, který umožní Objednateli sledovat Vozidla v reálném čase;

    - zařízení (např. schůdky) usnadňující nástup do Vozidla a výstup z Vozidla v případě, že by takové zařízení bylo potřebné k nástupu a výstupu Klienta;

    - vybavení pro přepravu vodicích psů

    - zařízení umožňující bezhotovostní bezkontaktní platbu Ceny za přepravu, s tím, že musí být zajištěna akceptace minimálně pro platební prostředky MasterCard, VISA.

Způsob rozmístění dveří Vozidel:

    - minimálně jedny boční (v základu pravé) pro nástup chodících Klientů a Doprovodu Klientů;

    - jedny pro naložení vozíků pro pohybově postižené vybavené zvedací plošinou.

V každém Vozidle musí být dále bezplatně k dispozici následující pomůcky:

    - dětský zádržný systém schválený podle zvláštního právního předpisu;

    - pleny.

Poskytovatel je povinen umožnit Klientovi bezplatně vzít s sebou do Vozidla zejména následující kompenzační pomůcky a další vybavení pro bezpečnost Klientů:

    - dětský zádržný systém;

    - berle;

    - hole;

    - chodítko;

    - podsedák;

    - schodolez;

    - vozík elektrický;

    - vozík mechanický;

    - zdravotní kočárek;

    - další vhodné kompenzační pomůcky, které Klient potřebuje pro usnadnění svého pohybu.

Poskytovatel může Klientům umožnit přepravu skútrů, tříkolek a obdobných kompenzačních pomůcek. Je povinen tak učinit, jestliže je Klientem jejich přeprava objednána předem, umožňuje to přepravní kapacita Vozidla, jejich rozměry či hmotnost zásadním způsobem nepřekračují rozměry či hmotnost mechanického nebo elektrického vozíku a jejich přeprava neohrožuje bezpečnost Posádky Vozidla nebo přepravovaných osob či zvířat.